ICS

目  次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 技术设计	2

6 作业准备	3

7 飞行作业	4

8 安全注意事项	4

附录A	5

附录B	6

前  言

为规范无人机水质检测取水工艺，加强取水过程管理和质量安全控制，统一取水质量验收标准，全面提高无人机取水经济效益、环境效益和社会效益，实现适用、经济、安全、绿色的采集要求，制定本规程。	本标准主要起草单位：大连云涛科技有限公司。

本标准主要起草人：王广乙、潘睿、王正顺。

引  言

为进一步促进无人机产业的快速健康发展，推动无人机实际应用的能力提升，加快推进行业自律，帮助无人机企业做大做强，特制订本标准。

本标准依据国家对无人机产业发展的相关文件，结合无人机产业发展的实践，以及实际工作的成功经验，对无人机水样采集的基本要求、技术设计、作业准备、飞行作业、安全注意事项提出了要求，并对评估过程提出了规范性要求；为从事无人机水样采集服务的企业提供了管理实施规范，也为无人机行业服务机构、政府相关管理部门提供了评价依据。

本标准是由大连与那套科技有限公司基于市场和行业发展需要制定，标准的制定有利于发挥行业自律和示范作用，促进软件产业健康、可持续的发展。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别此类专利的责任。

基于无人机平台的水样采集技术规程

范围

本标准规定了基于无人机平台的水样采集技术的术语和定义、基本要求、技术设计、作业准备、飞行作业、数据处理和成果、现场核查和成果评价、安全注意事项。
	本标准适用于大连市境内河流、湖泊以及海洋水样采集。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838-2002  地表水环境质量标准

GB 3097-1997  海水水质标准

GB 11607-89   渔业水质标准

GB/T 14848-93 地下水质量标准

民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定

无人驾驶航空器飞行管理条例

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

无人机平台  unmanned aerial vehicle platform

由机体、飞行控制系统、无线电遥控系统、动力装置、起降设备构成的具有搭载多功能取水设备能力的无人驾驶飞机。

无人机水样采集  unmanned aerial vehicle water sample collection

将无人机作为空中平台，搭载多功能取水设备，通过飞行作业和空中遥感，达到远程水样采集到的效果。

多功能取水器 multifunctional water intake device

采用自动传感器和高清摄像头进行远程观测，在保障无人机安全的前提下高效率的对水样进行采集。

基本要求

无人机平台

根据多采集水样重量、作业半径以及作业区地形地势和起降条件等选择合适的无人机平台。无人机平台参数基本要求参见附录A。

作业单位

无人机监测作业单位应具有丰富的无人机操作飞行和数据采集处理经验，具备相应的资质。

起降场 
	多旋翼无人机可选择地势平坦区域作为临时起降场，区域面积不小于 2×2米，区域内无树木、电线杆等障碍物，无遮挡起飞通道应大于 20 米。

作业设备
	水样采集设备需要无人机搭载多功能取水设备作为作业设备。

水样采集设备参数及相关要求参见附录B。

技术设计

地形勘察

飞行作业前，首先应勘察地形，主要是掌握作业区地理位置、海拔高度、地形地貌等。使用手持定位仪（GPS 或北斗用户机）采集标定 4 个以上定位控制点，控制点的选取应包括作业区有明显地物特征的点位。

航路规划

根据作业区地形地貌、采集的控制点信息，结合无人机平台参数，在作业前完成航路规划。水样采集的航路规划应以直线航路为主。作业半径较远的采集点可根据地形进行实际航路规划。

参数确定

根据作业区地形地势和无人机遥控距离、续航时间等参数，调整和确定实际作业技术参数。

作业方式

在作业半径50米以内的的区域可采用人工肉眼观测；在作业半径较大、地形复杂的的区域宜采用远程遥测的方式。

作业计划

内容

作业区基本情况：作业区位置、行政隶属、地形、气候、交通状况等；

作业设计：作业半径、作业时间、作业方式、作业高度、航路规划、航带设计、起降场地、作业架次、飞行时间、作业组织和顺序安排等。

审核

作业计划经主管部门审核后，向空域和航空主管部门提出飞行申请。

作业准备

协调

召开空域、机场、林业等部门参加的会议，协调禁飞区、飞行高度、通讯频率、飞行避让原则、起降申报程序等。

飞行平台的组装和调试

a) 组装：保证操作的规范性，组装的正确性、完备性。
b) 检测：无人机机体完好，各连接处可靠连接；系统遥控、遥测链路工作正常；取水装置工作正常；作业设备工作正常。
c) 微调：结合飞行场地的实测数据，在地面站上调整设置海拔高度、气压高度、地理坐标等参数，并对无人机电子罗盘进行校准，确保飞机状态能够更好地适应飞行环境。
d) 地面站准备：电池电量充足，开机自检，工作状态正常，加载飞行区域地图。通常情况下地面站宜选用油机供电或者市电供电。

人员准备

人员就位、人员之间的通信正常。

各系统联调

地面站和无人机数据通信正常，飞行器能对地面站发出的各种控制指令做出正确反应，地面站能够实时准确接收飞机下传的各种遥测数据，取水装置能正常取水和通断。

近场飞行测试

应在5分钟到15分钟内完成，主要进行飞行平台参数设置合理性、飞行高度、续航能力、起降方式合理性、自动驾驶仪工作稳定性、数据传输稳定性，以及取水装置工作稳定性等测试。确认各项功能工作正常后无人机方可进入任务区域飞行作业。

记录检查设备情况

地面站记录保存无人机测试数据、任务设备图传数据。

飞行作业

飞行计划

每架次飞行前应编制飞行计划表，包括起飞时间、飞行高度、作业时长、航程和降落时间等。每架次飞行计划航程应小于无人机续航能力。

任务规划

任务规划是在作业区整体航路规划的基础上，针对每次飞行任务设定飞行航线，任务规划时应确保在无人机飞行安全的前提下按照最短路线进行取水。

起飞

选择晴天、且能见度和光照比较好的时间段进行。

程控飞行

无人机按预先规划的飞行航线进入任务区域进行作业飞行，操作人员通过地面站密切监视飞行高度、发动机转速、机载电源电压、飞行姿态等工作参数，产生异常时及时发送控制指令进行干预。地面站应全程记录飞行数据与任务设备图像资料。

降落

无人机完成作业飞行后返回起降场上空，逐步降低高度实施降落。无人机宜迎风降落，不能满足迎风降落时尽量避免大侧风降落。

水样回收

无人机降落后，应立即从储水容器中取水水样，针对不同水样采取避光瓶或无菌口袋，投放相应的试剂。操作人员对无人机平台进行逐项检查，为下一架次飞行做好准备。

安全注意事项

a) 无人机航摄安全作业技术要求按照 CH/Z 3001《无人机航摄安全作业基本要求》相关要求执行。

b) 飞行前，详细了解飞行区域地形、地貌、气候、重要设施及其他可能对飞行安全造成隐患的资料，认真分析，做好防范。

c) 设计飞行高度应高于摄区和航路上最高点 100 米以上，设计航线总航程应小于无人机能到达的最远距离的三分之二。

d) 做好应急处置。无人机应携带应急降落伞，出现故障后，降落伞自动打开，基本保证降落后不引起森林火灾和对地面人员安全造成严重威胁。

附录A

（规范性附录）

无人机平台参数基本要求

控制距离                       ≥3KM

控制方式                       手控

材质                           复合材质

最大水平飞行速度               120km/h

实用升限                       500米

作业高度                       20米

有效载荷                       ≥10kg

续航时间                       30min

起降方式                       平坦地面垂直起降

动力装置                       无刷电机

工作温度                       -10℃～+55℃

正常起落风速                   ≤9 m/s（风力 5 级）

振动冲击                       能承受起飞、飞行和着陆振动与冲击

耐久性                         作业后及时检查并更换损坏器件

附录B

（规范性附录）

取水装置基本要求

B.1 无刷潜水泵要求

1)额定工作电压              16v-25v

2)扬程                      15米

3）额定电流                 1.5A

4）流量                     840L/h

B.2 取水容器

- 储水容积                 5L/10L(根据实际需求更换）

- 浮球液位开关             功率5w

# Text boxes

大连云涛科技有限公司 发布

2018-12-31 实施

2018-10-11 发布

基于无人机平台的水样采集技术规范

Technical specification for water sampling based on UAV platform

团体标准